## Slide 1: Apresentação Intermédia
Projeto em Sistemas de Automação
Carlos Santos
João Conceição
José Costa
Luís Pacheco
Rodrigo Domingues

## Slide 2: Objetivo
Detetar defeitos de produção em placas em cortiça

## Slide 3: Mas como?!

## Slide 4: 5 1 6 2 Conteúdos
PLC
Carlos Santos
Algoritmo de Visão
José Costa
Mecanismos e Estruturas
Rodrigo Domingues
Projeto Elétrico
João Conceição
3
Componentes e Ligações
Luís Pacheco
4
Rastreabilidade
Luís Pacheco

## Slide 5: Esquema de Princípio
PLC
UR10
Motor Nema 17
ESP32
DRV8825
Ethernet
Web
Web
PC
Webcam
Ethernet
USB
Ethernet

## Slide 6: Mecanismos e Estruturas 1

## Slide 7: Robot Industrial – UR10
Alcança um raio de 1300 mm
Pode suportar até 10 Kg
Pesa 28,9 Kg
Possui 6 articulações móveis
Caraterísticas

## Slide 8: Robot Industrial – UR10
Trajetória com câmera comum
(0,0)
(200,600)
(-200,600)

## Slide 9: Benchmarking: Plataforma móvel - CNC

## Slide 10
Plataforma móvel - CNC
Desenho de Perspetiva Explodida

## Slide 11
Fabrico aditivo
“Lead screw support”
Fixação para o motor
Plataforma móvel
Plataforma
Apoio para o veio
(x4)
Apoio para o fuso
(x2)
Plataforma do motor
Necessitamos ainda de parafusos:
ISO 4017 - M6x30 (4)
ISO 4017 - M6x35 (8)
ISO 4017 - M6x20 (4)
ISO 4017 - M5x35 (4)
ISO 4017 - M4x20 (12)
E de porcas hexagonais:
ISO 4032 - M6 (16)
ISO 4032 - M5 (4)
ISO 4032 - M4 (12)

## Slide 12: PLC 2

## Slide 13
PLC
Para a comunicação usaremos um servidor web, pelo que não serão necessárias HMI’s.
O PLC será o elo de ligação entre:
  O robot UR10
  A plataforma móvel (que substitui o tapete rolante)
Todas as outras ordens serão realizadas por outros meios.
PLC SIMATIC S7-1200

## Slide 14
Comunicação
Comunicação será realizada através de profinet e ethernet.
Cujos protocolos e o requisitos são:
Cabos ethernet
Switcher de100 Mbit/s (se necessário) full duplex
PLC
UR10
CNC
(tapete rolante)
WEB

## Slide 15
Comunicação com UR10
Será utilizado o TIA Portal V17
Visto não haver a necessidade de utilizar HMI:
Sendo os inputs do UR10 os outputs do PLC:

## Slide 16
Comunicação com UR10
Condições inicias
M1.0
ligar
S0
M1.1
S1
M1.2
Start
S2
M1.3
stop
Start
Botão de
emergência
Ligar
UR10- começa a mexer
UR10 para

## Slide 17: Componentes e Ligações 3

## Slide 18: Motor de passo – Nema 17
42 x 42 x 39 mm
Angulo do passo: 1.8°
Corrente nominal: 1,5 A
Rotação horária ou anti horária
Massa : 280 g
Torque 43 Ncm
Caraterísticas
Funcionalidade
Movimentar a plataforma móvel

## Slide 19: Driver- DRV8825
Conectado ao motor através dos 5 pinos: DIR, STEP, EN, VCG e GND;
8,5 - 45V
Corrente: 1,5 A (máx. 2,5 A)
Caraterísticas
Funcionalidade
Controlar a direção e a velocidade do motor

## Slide 20: Microstep

## Slide 21: ESP32
Processadores:
CPU: Xtensa dual (ou single) core de 32 bits LX6, microprocessador a operar a 160 ou 240 MHz e realiza até 600 DMIPS
Co-processador ULP
Memória: 520 KB SRAM
Conectividade sem fios:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: v4.2 BR/EDR e BLE
Interface Ethernet
Caraterísticas
Funcionalidade
Comunicação via web entre diversos componentes

## Slide 22: Montagem
100µF

## Slide 23: Programação Python
O primeiro passo definir que pinos GPIO do ESP 32 que conectam com os pinos DIR e STEP do driver.
Definir os impulsos por rotação, ou seja, o número de impulsos que o motor necessita para dar uma volta completa

## Slide 24: Programação Python

## Slide 25: Rastreabilidade 4

## Slide 26: Variáveis a rastrear
Dados robô
  posição
  Velocidade de deslocamento
  Velocidade das juntas
Dados camara
  Aquisição de imagem
  Quantidade de imagens adquiridas por inspeção
Lote a que pertence a placa de cortiça
Data e hora a que a inspeção ocorreu
Tempo de inspeção
Quantidade de objetos inspecionados
Quantidade de defeitos por lote

## Slide 27: Esquema para a base de dados
Leitura
Envio de dados
Envio de dados
Inspeção Robot UR10
PC
Peça com QR code
PLC
Base de dados
(MySQL)
Sensores
Bancada de inspeção
ESP32
MQTT

## Slide 28: MySQL
Criação de uma base de dados - “Leitura”
  Receber, guardar e disponibilizar informações dos dispositivos que operam na bancada de inspeção
Variável “estado” – representa um valor predefinido, coloca um determinado valor quando dos dados são recebidos do PLC pois é sempre o primeiro dispositivo a escrever na base de dados
  Evita que os dados provenientes do robô sejam preenchidos numa nova linha o que dificultaria a consulta
  Procura uma linha onde esta variável com o valor “0”, procedendo ao registo dos valores e alterando o valor da variável para “1” ao fim de cada inspeção

## Slide 29: Mosquitto (MQTT)
Protocolo comunicação “machine to machine”
Publisher/Subscriber e Tópicos
O broker tem como principal função receber, filtrar e encaminhar as mensagens aos subscritores
Sensores
Sensores
MQTT(Broker)
Computador
Smartphone

## Slide 30: Algoritmo de Visão 5

## Slide 31: Deteção de objetos
A deteção de objetos é usada numa ampla gama de aplicações, como carros, pessoas, cartas, números, etc…
É uma tarefa de visão computacional que envolve a identificação de instâncias de um objeto de uma determinada classe dentro de uma imagem ou vídeo.

## Slide 32: Métodos e Fundamentos
A deteção de objetos tem dois métodos principais de última geração, a saber:
Métodos de um estágio - são focados principalmente na velocidade de inferência . Os exemplos incluem: YOLO, RetinaNet e SSD.
Métodos de dois estágios - são focados principalmente na precisão da detecção . Os exemplos incluem: Mask R-CNN, Faster R-CNN e Cascade R-CNN.

## Slide 33: Algoritmo
  Usaremos o YOLO ( You Only Look Once ), especificamente o YOLOv5, que se concentra na velocidade e precisão da inferência.
  O YOLO é uma abordagem rápida e precisa para a deteção de objetos. O algoritmo “olha” para a imagem apenas uma vez e detecta todos os objetos que estão presents, assim como as suas localizações.

## Slide 34: Principais pontos em Python
1º Instalar as dependências do projeto
"clonar" o repositório YOLOV5 no GitHub
Instalar as dependências
2º Inferência de modelo
Como o YOLOv5 é um modelo pré-treinado, testaremos o seu desempenho executando o comando a seguinte para determinar com que precisão deteta objetos.
Deteção
T4
A execução do seguinte comando detetará objetos em nossas imagens armazenadas no caminho data/images:
Resultados
T5
Os resultados da imagem detetada serão armazenados no caminho runs/detect/exp.

## Slide 35: Principais pontos em Python
3º Deteção
A execução do seguinte comando detetará objetos nas imagens armazenadas no caminho data/images:
4º Resultados
Os resultados da imagem detetada serão armazenados no caminho runs/detect/exp.

## Slide 36: Organização dos dados
  Categorias:
  Defeito "0" - Defeito artificial
  Defeito "1“ - Defeito natural
Defeito
natural
Defeito artificial

## Slide 37: Resultados
Aproximadamente 500 de cada defeito

## Slide 38: Esquema Elétrico 6

## Slide 39: 1 2 4 3 Tarefas a desenvolver
PLC
Carlos Santos
Rastreabilidade
Luís Pacheco
Projeto Elétrico
Rodrigo Domingues
Servidor Web
José Costa

## Slide 40: 1 2 4 3 Dúvidas e Dificuldades
PLC
Incluir um botão de pausa?
Usar ESP32 ou Arduíno?
Comunicar com ele através de um conversor para MODBUS ou Rs232?
Rastreabilidade
Quais as variáveis a definir?
Projeto Elétrico
Servidor Web
Usar Django ou Node Red?